## Slide 1: Drónhasználat alapjai
Dr. Zalai Mihály – Kimás Ákos – Kovács László

## Slide 2: Tartalomjegyzék
Drón regisztráció 14.
Drón használat előfeltételei 15-16.
Drónok üzemeltetése 17-18.
Drónok mezőgazdasági felhasználása 19-24.
Fogalomtár II. 25.
Monitoring rendszer technikai háttere 26-29.
Milyen monitoring drónra van szükségem? 30-31.
Drónos permetezés lehetőségei 32-34.
Drónos permetezés technikai háttere 35-38.
Milyen a jó permetező drón? 39.
Miből áll a jó permeteződrón-rendszer? 40.
Költség-haszon elemzés 41.
Kapcsolódó jogszabályok 42.
Fogalomtár III. 43.
Kulcsszavak 44.
Bevezetés 3-4.
Témaspecifikus szakmai kérdések 5.
Mi a drón, drónos rendszer? 6-7.
Drónok energia ellátása 8.
Drónok szerkezeti felépítése 9.
Drónok irányítása és programozása 10-11.
Drónok felhasználása – általában 12.
Fogalomtár I. 13.

## Slide 3: Bevezetés
A tananyag megismerését követően ismereteket szerezhetünk a drónokban rejlő lehetőségekről, illetve ismereteket adunk át a drónok használatának megkezdéséhez szükséges elengedhetetlen alapismeretekről.
A tananyag elsajátítását követően átadásra kerülnek azok az alapvető információk, amik segítségével betekintést kap a hallgató a drón reptetés alapjaiba és a mezőgazdasági drón használatban rejlő potenciális lehetőségeibe.

## Slide 4: Bevezetés
A tananyag célja általános áttekintést adni
a drónok tulajdonságairól,
a mezőgazdasági drónok felhasználhatóságáról,
rendelkezésre álló drónok típusairól,
drónos feladatok osztályozásáról,
monitoring drónozás technikai hátteréről,
permetező drónozás lehetőségeiről.

## Slide 5: Témaspecifikus szakmai kérdések
Mi a drón?
Hogyan üzemeltethetőek a drónok?
Milyen környezeti hatásokkal kell számolnunk drón használata során?
Milyen agronómiai lehetőséget adnak a drónok?
Milyen lehetőségeink vannak a drónos monitoringban?
Drónos permetezésnél milyen környezeti feltételeknek kell teljesülnie?
Milyen technológiai elvárások vannak drónos kijutatásnál?
Mikor ne használjunk drónokat?
Milyen jogi szabályozása van a drónhasználatnak?
Kinek éri meg drónozni?

## Slide 6: Mi a drón?
Drón = Pilóta nélküli légi jármű
  Méretmegkötés nélkül
  Felhasználási módtól függetlenül
UAV = Unmanned Aerial Vehicle
UAS = Unmanned Aerial System
  (drón + földi irányítás)

## Slide 7: Mi a drónos rendszer?
UAS = Unmanned Aerial System részei
  Drón (UAV)
  Földi irányító felület (távirányító)
Tágabb értelemben elemei
  Drónkezelő (pilóta) és kiszolgáló személyzet
  Energiaellátást biztosító eszközök
  Le és felszállást biztosító eszközök (indítókatapult - merevszárnyú UAV) (fel-/leszálló zóna – forgószárnyas UAV)
  Egyéb eszközök (pl: permetlé ellátás, meteorológia megfigyelő eszközök)
  Kommunikációs hálózat

## Slide 8: Drónok energiaellátása
Akkumulátor
Robbanómotor
Hibrid
Eltérő cél (emelőképesség/üzemidő)

## Slide 9: Drónok szerkezeti felépítése
Merevszárnyú
Forgószárnyú
Hibrid rendszer
https://www.directindustry.com
https://www.dji.com
https://geoforum.pl

## Slide 10: Drónok irányítása és programozása
Manuális – csak kézi irányítás lehetősége
  VLOS / BVLOS
Automata – előre programozott terv szerint
  RTH – return to home – automata hazatérés
  Repülési terv végrehajtása
Autonóm – önálló döntéshozatalra képes
  Repülési akadály észlelése, repülés megszakítása
  Repülési akadály észlelése & kikerülése
  Repülés optimalizálása (pozíció, magasság, sebesség)
Szintek átjárhatósága
https://hu.pinterest.com/pin/392305817534840904/

## Slide 11: Drónok irányítása és programozása
Automata – előre programozott terv szerint
Külső geometria import
  KML fájl import közvetlenül vagy sd kártyán keresztül;
  KML fájl tartalmazhat több poligont, ami meghatározza az eszköz által repült területeket;
  Fontos eleme a precíziós gazdálkodásnak.

## Slide 12: Drónok felhasználása – általában
Szállítás
Szórakozás & sport
Filmezés & fotózás
Térképészet
Harcászat & űrkutatás
Monitoring
Anyag kijuttatás
Környezet megfigyelés - szennyeződések
https://i.ytimg.com
https://www.thebroadcastbridge.com
https://www.nasa.gov

## Slide 13: Fogalomtár I.
UAV: Unmanned Aerial Vehicle. Pilóta nélküli légijármű
UAS: Unmanned Aerial System. Pilóta nélküli légijármű-rendszer: pilóta nélküli légijármű és az azt távolról vezérlő berendezés
VLOS: Visual Line of Sight, repülési feladat látótávolságon belül
BVLOS: Beyond Visual Line of Sight, repülési feladat látótávolságon kívül
RTH: Return to Home, a repülési feladat megszakítására, és a drónnak a kiindulási helyére történő automatikus visszatérésére szolgáló funkció.
KML fájl: Keyhole Markup Language, helymeghatározási rendszerekben földrajzi jelöléssel ellátott térképek alkalmazását lehetővé tevő fájltípus.

## Slide 14: Drón regisztráció
Minden drónt regisztrálni kell, ami az alábbi feltételek valamelyikét teljesíti
  120 gramm feletti tömeggel rendelkezik;
  rendelkezik adatrögzítővel (például kamera);
  100 métertől messzebb képes eltávolodni a pilótától.
Drón üzembentartó nyilvántartásba vétele természetes személy esetén
https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/202887
Drón nyilvántartásba vétele természetes személy esetén
https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/202855
Drón üzembentartó nyilvántartásba vétele jogi személy esetén
https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/202871
Drón nyilvántartásba vétele jogi személy esetén
https://www.kozlekedesihatosag.kormany.hu/hu/dokumentum/202839
  Azokat a drónokat, amik a fenti feltétel egyikét sem teljesítik, nem szükséges regisztrálni, azokat hívjuk „játék” drónoknak.

## Slide 15: Drón használat előfeltételei
Regisztrációs feladatok
Drónpilóta alapvizsgán való részvétel és sikeres drónpilótavizsga;
Drón, drónnyilvántartásban való regisztrációja;
Drón üzembetartójának nyilvántartásba vétele;
Felelősségbiztosítás megkötése;
Lakott terület felett, valamint bármely területen 120 méter feletti magasságban történő repülés előtt „Eseti légtér” igénylése
Repülés előtti légtérhasználat regisztráció

## Slide 16: Drón használat előfeltételei
Drón reptetés megkezdése előtti teendők
Drón műszaki állapotának ellenőrzése, belső vezérlő programjának szükség szerinti frissítése;
Akkumulátorok teljes feltöltése a „tárolási” állapotról;
Légtérhasználat bejelentése a MyDroneSpace alkalmazásban;
Korlátozott (természetvédelem, katonai, légi közlekedés) légtér igénybe vétele: külön engedéllyel.
https://mydronespace.hu/applikacio

## Slide 17: Drónok üzemeltetése – helymeghatározás
GPS eszközzel nem rendelkező drónok
  nincs helyadat
GPS eszközzel rendelkező drónok
  1-2 méter pontosságú helymeghatározás
GPS, kiegészítve RTK korrekciós jel vételére alkalmas eszközzel
  2 cm pontosságú helymeghatározás

## Slide 18: Drónok üzemeltetése – Veszélyforrások
Repülésbiztonság
  Távvezetékek
  Épületek
  Természetes akadályok
  Légi közlekedés
Navigációs rendszert zavaró hatások
  Távvezetékek (EMI)
  Napkitörések (Kp index)
  Látható műholdak alacsony száma
  Domborzat és növényzet
  Épületek
Időjárási kitettség
  Szélsebesség
  Felhőzet jellege

## Slide 19: Drónok mezőgazdasági felhasználása
Tőszámbecslés
Növényállapot felmérés (monitoring)
Terület felmérés (monitoring)
Területmérés
Környezeti és biológiai károk felmérése (belvíz, vadkár, aszály)
Permetlé kijuttatás
Szilárd anyag kijuttatás (kapszula, granulátum, vetés)
Agronómiai terv készítés

## Slide 20: Drónok mezőgazdasági felhasználása – Agronómiai terv
Helyspecifikusan eltérő műveletek
Talajművelés
Vetés
Tápanyag utánpótlás
Növényvédelem
A pontos agronómiai terv készítés feltétele minimum 5 éves többszintű adatgyűjtés!
      Talaj és állomány monitoring
      Talajvizsgálat
      Hozamtérkép
      Agronómiai gyakorlat
      Szakértői szemle
https://doi.org/10.15302/J-FASE-2018240

## Slide 21: Drónok mezőgazdasági felhasználása – felbontás igény
A kívánt felbontás mértéke felhasználás függő
Gyom-csíranövény azonosítás  2 x 2 mm / pixel alatt
Növényegészségügyi felmérés & Tőszámbecslés  2 x 2 cm / pixel alatt
Gyomfoltok azonosítása  10 x 10 cm / pixel alatt
Tápanyag utánpótlási terv  akár 1 x 1 méter feletti pixel

## Slide 22: Drónok mezőgazdasági felhasználása – Talaj-monitoring
Terület felmérés
  Talajmintavételi terv előkészítés
  Művelési zónák megállapítása
  Erodáltság térképezés
https://doi.org/10.1016/j.compag.2018.08.039

## Slide 23: Drónok mezőgazdasági felhasználása – Növény-monitoring
Növényállomány felmérés
  Növényállapot fejlettség
  Tápanyag ellátottság
  Vadkár elemzés
Növényegészségügyi felmérés
  Kártevő jelenlét
  Kórokozó fertőzöttség
  Gyomnövény fertőzöttség
  Kezelési terv készítés

## Slide 24: Drónok mezőgazdasági felhasználása – döntéshozatal
Döntéstámogatás lépései
Probléma feltárása
Adatgyűjtés (monitoring)
Adatfeldolgozás Adat  Információ transzfer
Programozott munkaművelet (az előre betáplált terv szerint)
Visszacsatolás
https://www.doi:10.3390/s18040944

## Slide 25: Fogalomtár II.
GPS: Global Positioning System. Globális Helymeghatározó Rendszer.
RTK: Real-Time Kinematic positioning. Műhold alapú, de földi referencia állomás által korrigált helymeghatározási rendszer.
EMI: Elektromágneses Impulzus
KP index: globális sarki fény index (0-9). Erős naptevékenység hatására értéke növekszik. 4-es érték felett az elektronikus eszközöket (GPS) zavarhatja
NDVI: Normalized Difference Vegetation Index. Normalizált vegetációs index, mely kifejezi a terület vegetációs aktivitását.

## Slide 26: Fénymérési paraméterek RGB – Red (piros), Green (zöld), Blue (kék)
A vörös, zöld és kék fény különböző mértékű keverése által hozza létre a színeket;
Az RGB skálán egy színt az határoz meg, hogy milyen intenzitású a három szín komponense;
A háromdimenziós modellben, ahol a 3 tengely sorra a 3 alapszínt adja meg, 0 és valamilyen maximális érték (általában 0 vagy 255) között.

## Slide 27: Fénymérési paraméterek NDVI – Normalizált Differenciális Vegetációs Index
NDVI a leggyakrabban használt, a növényzet vegetációs aktivitását méri;
A vegetációs index egy olyan számított érték amely kifejezi a növényzet termelt klorofill mennyiségét;
a vegetáció fejlettségi fokát ki tudjuk fejezni ha kimutatjuk a látható és a közeli infravörös sávban mért értékek közötti különbséget.

## Slide 28: Alakfelismerő rendszerek
1. lépés: egyszikű-kétszikű elkülönítés
2. lépés faj szintű azonosítás
Nehézségek
Nagy felbontás igény (<1 mm/pixel)
Csak földi/földközeli monitoringnál
Nagy faji változatosság
Közeli rokon fajok hasonlósága
Fedett/károsodott levelek
Nagy számú referencia szükséges
https://doi.org/10.1614/WT-D-16-00068.1

## Slide 29: Alkalmazási feltételrendszer – Monitoring Kérdezz! Felelek.
Milyen típusú tevékenység esetén ajánlott a technológia használata?
Intenzív szántóföldi növénytermesztés.
Mi az a kapacitás, termelési volumen, birtokméret, stb., ami esetén már indokolt a technológia, eljárás alkalmazása?
Szolgáltatás igénybe vétele esetén birtokmérettől független. Saját géppark kialakítása mellett 100 hektár felett.
Milyen egyéb paramétereknek kell a vállalkozásnak megfelelnie, hogy az adott technológiát / eljárást használhassa?
A drónos monitoring információk kiegészítése egyéb monitoring eszközökkel.
Precíziós adatok felhasználásához precíziós géppark felállítása.

## Slide 30: Milyen monitoring drónra van szükségem?
Kiválasztás szempontjai
Méret, súly, hordozhatóság
Emelési kapacitás (hasznos teher)
Üzemidő, repülési idő
Kamera minősége (színtartomány, felbontás)
Szoftver támogatás (képfeldolgozás)
Időjárás állóság (szél!)
Bővíthetőség (szenzorok)
Ár (drón, kiegészítők & szoftverek)

## Slide 31: Milyen monitoring drónra van szükségem?
1. szint: A drón a gazda szeme
  Manuális irányítás
  Élőkép
  RGB
2. szint: Táblatérkép összeállítása
  Automata repülés
  RGB / RGB & NIR
  Fényképek összeilleszthetősége
3. szint: Precíziós megoldások tervezése
  2. lépés + helymeghatározás (georeferált adatok)
  Idősoros adatsorok (rétegek) kezelése
  RGB + NIR + IR

## Slide 32: Drónos permetezés lehetőségei
Betegséges és kártevők elleni védekezés magas / zárt állományban
Például:
Napraforgó tányérbetegségek és kártevők elleni védelme
Kukorica kukoricamoly elleni védelme
Repce szár- és becő károsítók elleni védelme
Zárt állományú kabakosok védelme
Magas lombkoronájú gyümölcsösök és erdők védelme

## Slide 33: Drónos permetezés lehetőségei
Gyomnövények elleni védekezés
Felázott területek kezelése
Megkésett kezelések (magas állomány)
Zárt állomány alá permetezés
Teljes felületű / foltkezelés
Taposási kár kiküszöbölése

## Slide 34: Drónos permetezés lehetőségei
Pontos időzítés
Egyenletes elosztás
Mikroelem pótlás
„Stresszoldás”
„Drón támogatott” tápanyaggazdálkodás

## Slide 35: Drónos permetezés technikai háttere
Cseppméret osztályozás az American Society of Agricultural and Biological Engineers (ASABE) S572.1 standard alapján
Permet minősége | Csepp mérete | VMD érték (μm) | Színkód | Megtapadás nedves levélen | Felhasználási cél | Elsodródás hajlam
Extrém finom | Kicsi | <60 | Lila | Kiváló | Kivételes esetek | Nagy
Nagyon finom |  | 61-105 | Piros | Kiváló | Kivételes esetek | 
Finom |  | 106-235 | Narancs | Nagyon jó | Jó fedettség | 
Közepes |  | 236-340 | Sárga | Jó | Átlagos felhasználás | 
Durva |  | 341-403 | Kék | Mérsékelt | Felszívódó peszticid | 
Nagyon durva |  | 404-502 | Zöld | Gyenge | Talajherbicid | 
Extrém durva |  | 503-665 | Fehér | Nagyon gyenge | Folyékony műtrágya | 
Szélsőségesen durva | Nagy | >666 | Fekete | Nagyon gyenge | Folyékony műtrágya | Kicsi

## Slide 36: Drónos permetezés technikai háttere

## Slide 37: Drónos permetezés technikai háttere
Permetlé cseppszám igény:
Hatóanyag típusa: Felszívódó Lokális Kontakt
https://sprayers101.com

## Slide 38: Drónos permetezés technikai háttere
Cseppképzési módok:
hidraulikus, homogén folyadékcseppek
szállítólevegős & légporlasztásos, folyadék és levegő keveréke
mechanikus (CDA), forgótárcsás
termikus (melegködképzés), belső terekben
A kisebb fúvóka keresztmetszet miatt homogénebb és „tisztább” permetlé előkészítés igénye!
https://www.ismtech.hu
https://microngroup.com
https:// pumpsandsprays.com.au

## Slide 39: Milyen a jó permetező drón?
Önvezető
  Automatikus repülési terv készítés
  Automatikus területarányos permetlé adagolás
  Automatikus visszatérés a felszállási helyre & megszakítási pontra
Biztonsági követelmények
  Ütközésvédelem
  Por-, víz- és permetléálló motor; 6 v. 8 db
  Több szintű repülésirányító rendszer
GPS / RTK pontosság
  Differenciált kijuttatási térképek kezelése
Talajszint- és növényállomány-magasság követés
  Egyenletes hossz- és keresztirányú szóráskép

## Slide 40: Miből áll a jó permeteződrón-rendszer?
Permetező drón(ok)
Irányító, adatrögzítő és kommunikációs eszközök
Permetezési feladat előkészítés
  Táblaadatok rögzítése (kézi, drónnal, adat-input)
  Kijuttatási térképek (Kieső területek, differenciált kijuttatási terv)
Drónkezelő
  Képzési rendszer fókusza: drón-kezelés, növényvédelem, üzemeltetés-biztonság
Energiaellátás
  Akkumulátor park
  Aggregátor - Töltési lehetőség szántóföldön
Permetlé előkészítés
  Nagy pontosság
  Homogén összetétel
  Automata adagolás
https://ismtech.hu

## Slide 41: Üzleti megközelítés – költség-haszon elemzés
Monitoring
Többlet információ  döntéstámogatás  optimális idejű kijuttatás (5-20 % terméshozam növekedés)
Többlet információ  kijuttatási térkép  helyspecifikus kezelések (5-60 % input anyag megtakarítás)
Kijuttatás (permetezés)
Taposási kár kiküszöbölése (3-10 % terméshozam növekedés)
Többlet technológiai lehetőségek (növényegészségügy és növénytáplálás; 5-50 % terméshozam növekedés)
Technológia igénybevétel módja:
  Saját eszközpark létrehozása
  Szolgáltatási / szaktanácsadási rendszer
Megtérülés ideje: 1-3 év

## Slide 42: Kapcsolódó jogszabályok
A Bizottság (EU) 2019/945 felhatalmazáson alapuló rendelete a pilóta nélküli légijármű-rendszerekről és a pilóta nélküli légijármű-rendszerek harmadik országbeli üzembentartóiról;
A Bizottság (EU) 2019/ 947 végrehajtási rendelete a pilóta nélküli járművekkel végzett műveletekre vonatkozó szabályokról és eljárásokról;
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény; A távoli pilóták képzését és vizsgáztatását végző szervezetek kijelöléséről, a távoli pilóták képzésének és vizsgáztatásának részletes szabályairól, valamint a vizsgán való részvétel díjáról szóló 6/2021. (II. 5.) ITM rendelet;
A pilóta nélküli állami légijárművek repüléséről szóló 38/2021. (II. 2.) Korm. rendelet;
Kapcsolódó jogszabályok – folyamatban lévő változások:
A növényvédelmi tevékenységről szóló 43/2010. IV. 23. FVM rendelet;
A mező- és erdőgazdasági légi munkavégzésről szóló 44/2005. (V. 6.) FVM-GKM-KvVM együttes rendelet.

## Slide 43: Fogalomtár III.
NDVI: Normalized Difference Vegetation Index. Normalizált vegetációs index, mely kifejezi a terület vegetációs aktivitását.
RGB: a vörös (red), zöld (green) és kék (blue) fény különböző mértékű keverésével meghatározott színtér. Gyakran az emberi szemmel látható fénytartománnyal azonosított színtér.
NIR: Near Infra Red. Közeli Infravörös (fény). Az infravörös fénynek az emberi szemmel látható fénytartományhoz közel eső része.
Georeferálás: műholdfelvétel, térkép vagy légifotó térképi vetületre történő illesztése, mely során az illeszteni kívánt kép pontjaihoz (pixel) koordinátákat rendelünk.
CDA: Controlled Droplet Application. Szabályozott – mechanikai – cseppképzés.
VMD:Volume Median Diameter. Cseppméret középérték. Az a cseppméret, melynél a permetlé térfogatának a fele kisebb, míg másik fele nagyobb cseppekből áll.
LV: Low Volume, kis lémennyiség (5-50 liter/ha) melletti peszticid kijuttatás.
ULV: Ultra Low Volume, nagyon kis lémennyiség (0,5-5 liter/ha) melletti peszticid kijuttatás.

## Slide 44: Kulcsszavak
Drón
UAV
UAS
Drón vizsga
Digitális mezőgazdaság
NDVI
Térinformatika
Permetléképzés
Monitoring
Cseppképzés
Permetezés