## Slide 1: Elsődleges termelői feldolgozás higiéniája

## Slide 2: Tartalomjegyzék
Az élelmiszerbiztonság alapjai 5. dia
A megelőzés fontossága 11. dia
HACCP alapjai 16. dia
Előfeltételi programok (PRP) 20. dia
HACCP alapelvek és alkalmazásuk 33. dia
Rugalmasság: kisvállalkozások 48. dia
Szektoriális útmutatók 50. dia
Összefoglalás 77. dia
Irodalomjegyzék 79. dia
Fogalomtár 80. dia
Kérdések 81. dia
Tag-ek 89. dia

## Slide 3: Témaspecifikus szakmai kérdések
Hogyan lehet szavatolni az élelmiszerek biztonságát?
Mi a veszély és a kockázat között a különbség?
Van-e nulla kockázat?
Jobb-e a megelőzés a végtermék-ellenőrzésnél?
Mik az előfeltételi programok?
Mi a HACCP?
Van-e a kisvállalkozásoknak lehetősége egyszerűsítésre?
Milyen speciális tényezőkre kell figyelni a tej előállítása során?
Milyen speciális tényezőkre kell figyelni a tojás előállítása során?
Milyen speciális tényezőkre kell figyelni a húsok előállítása során?
Milyen speciális tényezőkre kell figyelni a halak előállítása során?
Milyen speciális tényezőkre kell figyelni a zöldségek és gyümölcsök előállítása során?
Milyen speciális tényezőkre kell figyelni a gabonák előállítása során?
Milyen speciális tényezőkre kell figyelni a méz előállítása során?
Milyen speciális szerepet tölt be a víz az élelmiszerek előállítása során?

## Slide 4: A tananyag célja
Az élelmiszerlánc-biztonság kérdése világszerte az érdeklődés előterében van. A WHO becslése szerint az élelmiszer-fogyasztással összefüggésbe hozható megbetegedések száma az egész világon folyamatosan emelkedik, az iparilag fejlett országokban is a lakosság 30%-át érinti évente. Az Európai Unió 178/2002/EK rendelete lefekteti a ”termőföldtől az asztalig” szemléletet, miszerint az élelmiszeripari vállalkozók felelőssége a biztonságos élelmiszer garantálása az élelmiszerlánc minden pontján. Az elsődleges termelői feldolgozás során már nagyon sokat tehetünk annak érdekében, hogy a fogyasztó asztalára jó minőségű és biztonságos élelmiszer kerüljön.
A kurzus első felében átfogó képet adunk az általános higiéniai alapelvekről (előfeltételi programok és HACCP). A hallgató a tananyag segítségével el tudja sajátítani a rendszerszemléletű megközelítést, és a gyakorlatba is átültethető tudást kap, mely hozzájárul egy biztonságosabb feldolgozási műveleti sor működtetéséhez. A tananyag második felében a már megszerzett tudásra építkezünk, a különböző élelmiszeripari ágazatokon mutatjuk be az élelmiszerbiztonsági szempontból kritikus pontokat. A hallgató megismeri az ágazatok alap higiéniai probléma forrásait, így azokat a későbbiekben hasznosítani tudja a saját feldolgozási folyamataiban.
A megszerzett tudással és készségekkel a termelői feldolgozás általános higiéniája javulhat, ezzel jelentősen csökkentve a fogyasztókat érő kockázatokat. A jogszabályi kötelezettségen túl a folyamatalapú feldolgozási rendszerek további hozadéka, hogy a hangsúly átkerül a megelőzésre, így hatékonyabb (kevesebb veszteséget előállító) és biztonságosabb termelés válik lehetővé, így az előállított termék piaci helyzete is biztosabb. A termelők számára ezáltal annak esélye, hogy súlyos válságba (a biztonságos élelmiszer a termelő üzleti (pénzügyi) biztonsága is) kerüljön a vállalkozásuk jelentősen csökkeni fog.

## Slide 5: Az élelmiszerbiztonság jelenlegi státusza (éves adatok)
Forrás: World Health Organization
600 millió megbetegedés
420.000 haláleset
33 Millió DALY
A betegségteher 40%-a gyermek (<5 év)
125.000 gyermek
haláleset
Chart: 
 | 550000000 | 50000000

hasmenés

## Slide 6: Élelmiszer-higiénia és Élelmiszer-biztonság
Élelmiszer higiénia: minden olyan körülmény és intézkedés/szabály, amely az élelmiszerek biztonságának és alkalmasságának biztosításához szükséges az élelmiszerlánc teljes hosszában.
  Több a puszta kézmosásnál!
Az élelmiszer biztonság annak biztosítása, hogy az élelmiszer a fogyasztóra ne legyen ártalmas, ha az rendeltetésszerűen kerül elkészítésre és/vagy elfogyasztásra.
  Amely definíció elég tág, és egészen a végső fogyasztóig/felhasználóig terjed.

## Slide 7: Veszély
Az élelmiszerben előforduló biológiai, kémiai vagy fizikai hatású anyag, vagy az élelmiszer olyan állapota, amelynek káros egészségügyi hatása lehet.
  A veszélyeknek 3 kategóriája van: biológiai, kémiai és fizikai veszélyek
Veszély | Típus | Hatás | Ágens
Biológiai | Mikroba | Élelmiszer eredetű megbetegedés | Salmonella, Staphylococcus, Clostridium, Aspergillus
 | Parazita | Beteg állat, ember | Toxoplasma, Taenia
Kémiai | Szennyező | Akut vagy hosszú távú mérgezés | Mikotoxinok, nehézfémek, környezeti szennyezők
 | Maradékanyag | Hosszú távú mérgezés | Peszticidek, antibiotikumok
 | Allergén | Allergia | Mogyoró, glutén, hisztamin
Fizikai | Idegen anyag | Sérülések | Üveg, fém, műanyag

## Slide 8: Mikroorganizmusokról általában az élelmiszeriparban
Lehetnek:
  Baktériumok
    Gram-pozitív
    Gram-negatív
  Élesztőgombák
  Penészgombák
  Vírusok
Mikroorganizmusok igénye:
  víz, energiaforrás (pl.: cukrok, amino-savak), nitrogénforrás, vitaminok, ásványi anyagok
Hőmérséklet, pH igény függ a mikroorganizmusoktól

## Slide 9: Mikroorganizmusokról általában az élelmiszeriparban
Hasznos mikroorganizmusok
  Egyes tejsavbaktériumok
    tej fermentációja Lactobacillus bulgaricus baktériummal → joghurtok előállítása
Romlást okozó mikroorganizmusok
    Pseudomonas nemzetség egyes fajai a húsok felületén kékes-zöldes elszíneződést okozhatnak
    Pl.: húsok esetében romlásról már 107 TKE/g mikroba szám felett beszélhetünk
Megbetegedést okozó mikroorganizmusok
    Escherichia coli O157:H7 baktérium a trágyával/szennyvíziszap által kerülhet zöldségek, gyümölcsök felületére (pl.: salátafélék, eper)
    Megbetegedéshez szükséges mikrobaszám függ a mikrobától és a fogyasztó ellenálló képességétől, egyes mikrobák 10-100 sejt/g körül képesek már megbetegedést okozni

## Slide 10: Élelmiszer-biztonsági kockázat definíciója
Kockázat = Veszély x Valószínűség
Különböző kockázatok:
  általában (humán)egészségügyi kockázatról beszélünk
  állat- és növényegészségügyi kockázat
  gazdasági kockázat
  szocio-ökönómiai kockázat
  politikai kockázat
  stb.

## Slide 11: Megelőzés fontossága

## Slide 12: Végtermék ellenőrzés helyett: Megelőzés
Önmagában a végtermék ellenőrzés nem tud élelmiszer-biztonságot garantálni
  A mintavételek statisztikája áll részben ennek hátterében
  Viszonylag nagy az esélye, hogy nem találjuk meg mintavételekkel egy tétel hibás elemeit
Mit lehet tenni?
  Magába az előállítás folyamatába kell a biztonságot beépíteni, a megelőzéstés folyamatszabályozást helyezve előtérbe!

## Slide 13: Megelőzés fontossága
Folyamatmenedzsment szempont: biztosítani, hogy a felügyelt folyamatok szabályozás alatt állnak
Fő szempontok:
  Láncszemlélet: megelőzés és szabályozás a lánc legmegfelelőbb pontján
  Rendszerszemlélet: jó gyakorlatok
  Nyomonkövetés: növekvő jelentőség

## Slide 14: Nincs nulla kockázat!
Minden megelőző intézkedés és óvintézkedés ellenére maradni fog egy kis kockázat
Még elméletileg sem lehet nullára csökkenteni (azaz teljesen megszüntetni) az élelmiszerbiztonsági kockázatokat
  Ennek szintén matematikai-statisztikai okai vannak
De törekedni lehet, és kell rá, hogy a lehető legalacsonyabb szintre csökkentsük ezeket.

## Slide 15: Miért fontos a kockázat alapú megközelítés?
Elméleti határ: nincs nulla kockázat
Költség? Veszély?
KOCKÁZAT alapon
Milyen alapon?
Priorizálás
Egyensúlyozás a megfelelő szintű védekezés mentén
Az erőforrások költséghatékony felhasználása

## Slide 16: HACCP
Hazard Analysis and Critical Control Points –
Veszélyelemzés és Kritikus Szabályozási Pontok

## Slide 17: HACCP
A HACCP a FAO/WHO Codex Alimentarius Általános Jó Élelmiszerhigiéniai Gyakorlat Előírás (Code of Practice General Principles of Food Hygiene, CAC/RPC 1-1969) függelékeként jelent meg.
Az alapját képező jó higiéniai gyakorlat előírások betartása esetén, azokkal együtt alkalmazható
A HACCP melléklet két részből áll: a hét alapelv és a javasolt 12 lépéses alkalmazási segédlet
Legutolsó módosítás: 2003. Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus) 2-1/1969 számú irányelv https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/3b/a2000/2-1_1969.pdf

## Slide 18: A HACCP rendszer előnyei
Tudományos, racionális és szisztematikus megközelítés
a gyártás, feldolgozás, készítés során
a veszélyek azonosítására, elemzésére és szabályozására
abból a célból, hogy az élelmiszer biztonságos legyen
  azaz ne jelentsen vállalhatatlan kockázatot
A biztonság bele van tervezve a folyamatba
nem utólag ellenőrzi a készterméket
= megelőző és így költséghatékony eljárás
  1993: Codex Alimentarius Commission a leginkább költséghatékony módszernek ismerte el

## Slide 19: A HACCP bevezetésének felelőssége
A fő felelősség:
  ipar
  döntéshozók
  hatóság, jogalkotás
További szereplők:
  oktatási és kutatási intézmények
  NGO
  fogyasztók
Az ipar feladata a HACCP bevezetésében
Sajátjának érezni a HACCP-t
Megérteni a HACCP alapelveket
Elköteleződés a vezetőség és a dolgozók részéről is
Megfelelő erőforrások biztosítása
A megfelelő oktatás biztosítása
Tapasztalatok megosztása

## Slide 20: HACCP előfeltételei
Előfeltételi programok –
Prerequisite programs (PRP)

## Slide 21: A HACCP rendszer alapelveinek alkalmazása
Mielőtt a HACCP-t az élelmiszerlánc bármely részére alkalmaznánk, az adott szakasznak előfeltételi programokat kell működtetnie
A HACCP ezen előfeltételi programjainak, beleértve az oktatást, jól kialakítottnak, teljesen működőképesnek és igazolási tevékenységgel alátámasztottnak kell lenniük
Vezetőség és dolgozók elköteleződése
HACCP
Előfeltételek (PRP)

## Slide 22: Előfeltételek: Prerequisite Programs (PRP)
PRP-k: A HACCP bevezetése előtt és alatt szükséges gyakorlatok és állapotok, melyek az élelmiszer-biztonság szempontjából kulcsfontosságúak
Általában általános programok, nem technológia- vagy termékspecifikusak
Egyes veszélyek előfordulási valószínűségét csökkentik
PRP-k:
  GHP (jó higiénés gyakorlatok)
  GMP (jó gyártási gyakorlatok)
  Tisztítás, takarítás, fertőtlenítés
  Karbantartás
  Kártevők elleni védekezés
  …

## Slide 23: Előfeltételi programok: Beszállítók ellenőrzése
Referencia, létesítmény látogatás
Nyersanyagokra vonatkozó követelmények
Kontrollkártyák alkalmazása (ellenőrzésekhez használható)
Csomagolási sérülés, szállítójármű tisztaságának ellenőrzése
Az üzemben használt víznek ivóvíz minőségűnek kell lennie.

## Slide 24: Előfeltételi programok: Épületek megfelelősége
Az épületek megfelelősége kulcsfontosságú a környezetből érkező kórokozók kezeléséhez
Élelmiszert előállító üzemnek minimum 4 ajtaja kell, hogy legyen (egy a nyersanyagoknak, egy a termelési személyzetnek, egy a késztermékeknek és egy a hulladéknak);
Technológiai folyamatok kereszteződésének elkerülése;
Előrehaladási elv alkalmazása;
Tiszta területek elkülönítése a piszkosaktól;
Hideg és meleg zónák elkülönítése.

## Slide 25: Előfeltételi programok: Épületek megfelelősége – belső környezet
Padozat: sima, átjárhatatlan, mosható és fertőtleníthető, nem csúszós, nem lebomló, strapabíró
  Fontos a tisztító szerekkel szembeni vegyi ellenállóképesség, különösen a csempézett padlók illesztéseinél.
Szellőzés: ahol füst vagy gőz keletkezik, passzív vagy mechanikus szellőztető berendezéseket kell üzembe helyezni
  A levegő létesítményekből történő eltávolításakor fontos, hogy tiszta levegőt szívjunk be a külső környezetből, és bizonyosodjunk meg róla, hogy a légáram nem szennyezi a termékeket.
Falak: sima, világos színű, egyszínű, takarítható , nem lebomló, sokkálló
              A falaknak félkör alakú illesztésekkel kell a padlóhoz csatlakozniuk, hogy könnyen moshatók legyenek, és el lehessen vezetni a mosó és öblítővizet. ​
fal
padozat
JÓ
NEM
JÓ
javasolt: az 6 cm-es sugarú ív
NEM
JÓ

## Slide 26: Előfeltételi programok: Felszerelések, berendezések
A szennyeződés esélyének minimalizálása, rothadás elkerülése
Legtöbb (de nem minden) esetben a fa asztalokat kerülni kell.
Lehetőség legyen a felszerelés és a környező terület megfelelő tisztítására.

## Slide 27: Előfeltételi programok: Kártevők elleni védekezés
Passzív kontroll:
  A passzív mentesítés célja a kártevők be-, illetve túl közel jutásának megakadályozása az üzem környezetéhez.
    Nem használt anyagok, raklapok elkülönített tárolása, hulladékgyűjtő edények szigorú kezelése
    Tiszta környezet, földön levő szemét nélkül, belső terek tisztasága, szúnyoghálók
Aktív kontroll:
  A kártevők elpusztítása, amik bejutottak az üzembe a passzív mentesítési intézkedések ellenére.
    Rovar mentesítési terv
    Rágcsáló mentesítési terv

## Slide 28: Előfeltételi programok: Személyi higiénia
Gyakran megfeledkeznek a személyi higiéniáról, pedig ez a szennyeződés fontos kiváltó oka is lehet.
Fontos a személyzet Staphylococcus és Salmonella vizsgálata egészségügyi igazolások kiadása, vagy további ajánlások/kezelések érdekében.
A betegségektől való mentesség mellett a mindennapi személyi higiénia is nagyon fontos.

## Slide 29: Előfeltételi programok: Személyi higiénia – Kézhigiénia 1.
Speciális kézmosási eszközök és eljárások
  A dolgozók kezei azok az első eszközök, melyek közvetlen érintkezésbe kerülnek az élelmiszerekkel.
Kézmosási eszközök: elegendő számú kézmosási hely, könnyen megközelíthető helyeken
  Ezeknek nem kézzel működtethetőknek kell lenniük
A helyes kézszárítás éppolyan fontos, mint az alapos kézmosás.
Kézmosási folyamat: meg kell tanítani, valamint ki kell függeszteni minden kézmosóhoz.
A víz: nemcsak kézmosási, hanem termék összetételi és tisztítási szempontból is fontos, a víznek ivóvíz minőségűnek kell lennie.

## Slide 30: Előfeltételi programok: Személyi higiénia – Kézhigiénia 2.
Kézzel érintkező pontok higiéniája: az alábbiak alapos napi tisztítása:
  Hűtők és ajtók fogantyúi
  Elektromos kapcsolók
  Konyhai eszközök fogantyúi
  Gépek kapcsolói
Kesztyűviselés szabályai:
  A kesztyűket tiszta kézen kell viselni
  Ugyanolyan mosási intenzitást kell használni kesztyűvel, illetve anélkül
  Eldobható kesztyűket tilos újra használni
Egyéb szabályok:
  Étel kóstolásnál nem érintkezhet a kéz a szájjal
  Tilos a dohányzás és a köpködés
  Tilos a gyűrűk, ékszerek és órák viselése
  Tilos a körömlakk használata

## Slide 31: Előfeltételi programok: Személyi higiénia – Munkaruházat
Ruhák:
  az üzem szolgáltatja
  csak az üzemben lehet viselni
  az üzemben (vagy annak felügyeletével) kell mosni
  esetenként egy adott területen belül kell viselni
Sapka, hajháló:
  haj bekerülésének megakadályozása
Cipő:
  csak az üzem területén, az öltöző és a gyártási üzem között viselhető
  törésbiztos és csúszásgátlós
  a gyártási területre való belépés előtt tisztítani, fertőtleníteni

## Slide 32: Előfeltételi programok: Takarítási terv
Mit?
Ki?
Hol?
Mikor?
Hogyan?
Miért?
A takarítási eseményeket a megtörténtük után dokumentálni kell.
A takarítás hatékonyságát a munkafelületek mikrobiológiai tesztjével kell ellenőrizni.

## Slide 33: HACCP alapelvek és alkalmazásuk
A HACCP alkalmazásának irányelvei

## Slide 34: A 7 HACCP alapelv
Veszélyelemzés végzése.
A Kritikus Szabályozási Pontok (CCP-k) meghatározása.
A kritikus határérték(ek) megállapítása.
A CCP szabályozását felügyelő rendszer felállítása.
Azon helyesbítő tevékenység meghatározása, amit akkor kell elvégezni, ha a felügyelet azt jelzi, hogy egy adott CCP nem áll szabályozás alatt.
Az igazolásra szolgáló eljárások megállapítása, annak megerősítésére, hogy a HACCP- rendszer hatékonyan működik.
Olyan dokumentáció létrehozása, amely minden eljárást és nyilvántartást tartalmaz ezen alapelvekhez és alkalmazásukhoz.

## Slide 35: A HACCP alkalmazásának logikai sorrendje

## Slide 36: 1. A HACCP-munkacsoport összeállítása
Biztosítani kell, hogy álljon rendelkezésre az adott termékre vonatkozó megfelelő speciális tudás és szakértelem.
Optimális esetben: különböző szakterületeket képviselő munkacsoport.
Amennyiben ilyen szakértelem házon belül nincs, akkor a szakértői tanácsot más forrásokból kell beszerezni
  mint például a szakmai és ipari szövetségek, független szakértők, ellenőrző hatóságok, a HACCP szakirodalom és a HACCP útmutatók (beleértve az ágazati HACCP útmutatókat).

## Slide 37: 2. A termék leírása
Meg kell fogalmazni a termék teljes leírását
Ennek tartalmaznia kell a kockázatokat befolyásoló összes információt, mint például:
  az összetételt,
  a fizikai/kémiai szerkezetet,
  a mikrobapusztító, szaporodásgátló kezeléseket,
  a csomagolást,
  a tartóssági és tárolási körülményeket
  és a forgalmazás módját.
Ahol több hasonló jellegű termék van, hatékony módszer lehet, ha a hasonló tulajdonságú, vagy hasonló feldolgozási lépésekkel előállított termékeket csoportosítják.

## Slide 38: 3. A tervezett felhasználás meghatározása
A tervezett felhasználást a termék végső felhasználójának vagy fogyasztójának várható felhasználási szokásai, módjai alapján kell meghatározni.
Egyes esetekben szükséges lehet a népesség érzékeny csoportjainak figyelembevétele.
A allergiások (allergic)
Y gyermekek, fiatalok (young)
O idősek (old)
P várandósok (pregnant)
IS betegek, gyenge immunrendszerűek (immunosuppressed)

## Slide 39: 4. A folyamatábra szerkesztése
A HACCP-munkacsoportnak kell elkészítenie a folyamatábrát.
A folyamatábrának a tevékenység minden lépését tartalmaznia kell egy adott termékre.
  Ugyanazt a folyamatábrát lehet használni több olyan termékre, amelyeket hasonló feldolgozási lépésekkel állítanak elő.
Amennyiben a HACCP-t egy adott tevékenységre alkalmazzuk, figyelembe kell venni az azt megelőző és követő lépéseket is.

## Slide 40: 5. A folyamatábra helyszíni megerősítése
A munkacsoportnak meg kell győződnie arról, hogy:
  a feldolgozási tevékenységet a folyamatábra szerint végzik-e,
  annak minden lépése esetében és teljes időtartama alatt (esti műszak!)
Ahol szükséges, helyesbíteni kell a folyamatábrát.
A folyamatábra megerősítését olyan személyeknek kell végezniük, akik megfelelően ismerik a feldolgozási tevékenységet.

## Slide 41: 6. Minden egyes lépéshez tartozó összes lehetséges veszély felsorolása, veszélyelemzés végzése, és a meghatározott veszélyek szabályozására alkalmas intézkedések átgondolása
Egyben a HACCP 1. alapelve
Fel kell sorolni minden olyan veszélyt, amely minden egyes lépés során ésszerűen feltételezhetően előfordul.
Ezután veszélyelemzést kell végezni, hogy megállapítsuk, mely veszélyek olyan jellegűek, amelyek megszüntetése, vagy elfogadható szintre csökkentése alapvetően fontos és lényeges a biztonságos élelmiszer előállításához.
Ezután át kell gondolni, hogy milyen, az egyes veszélyekre alkalmazható szabályozó intézkedések (azaz megelőző intézkedések) állnak rendelkezésre.
Egy adott veszély szabályozására egynél több szabályozó intézkedésre lehet szükség, és egy adott szabályozó intézkedéssel több veszélyt is lehet szabályozni.

## Slide 42: 7. A Kritikus Szabályozási Pontok (CCP) meghatározása
A HACCP 2. alapelve
A Kritikus Szabályozási Pont (CCP) meghatározását a HACCP-rendszerben a döntési fa segíti elő.
A döntési fát rugalmasan kell alkalmazni, figyelembe véve, hogy a tevékenység termelésre, állatvágásra, feldolgozásra, tárolásra, forgalmazásra vagy más célra irányul-e.
Amennyiben olyan lépésben állapítottak meg veszélyt, ahol a biztonsághoz szükséges a szabályozás, de sem ebben, sem bármely más lépésben nincs szabályozó intézkedés, akkor a terméket vagy a folyamatot itt, vagy bármely korábbi/későbbi szakaszban módosítani kell.

## Slide 43: 8. A kritikus határértékek megállapítása minden CCP-re
A HACCP 3. alapelve
Minden Kritikus Szabályozási Ponthoz meg kell határozni és validálni kell a kritikus határértékeket.
Egyes esetekben egy meghatározott lépéshez nemcsak egy, hanem több kritikus határértéket kell kidolgozni.
A gyakran használt kritikus határérték paraméterek közé tartoznak például a hőmérséklet, az idő, a nedvességtartalom, a pH, a vízaktivitás, a szabad klórtartalom és az érzékszervi paraméterek, mint pl. a küllem és az állomány jellemző értékei
A kritikus határértéknek a szabályozásra kell vonatkoznia, nem a veszélyre!

## Slide 44: 9. A felügyelő rendszer felállítása minden CCP-re
A HACCP 4. alapelve
A felügyelet egy kritikus szabályozási pont ütemterv szerinti mérése vagy megfigyelése a hozzá tartozó kritikus határértékekhez viszonyítva.
Alkalmasnak kell lennie arra, hogy jelezze a szabályozottság megszűnését vagy gyengülését a kritikus szabályozási ponton.
Ideális esetben ezt az információt kellő időben kell nyújtania.
A folyamat helyesbítését akkor kell elvégezni, amikor a felügyeleti eredmények egy CCP esetében a szabályozottság megszűnésének irányába eltolódó trendet jeleznek.
A helyesbítéseket azelőtt kell végrehajtani, mielőtt az eltérés bekövetkezik.
Szabályozni: ki, mikor, mit kell hogy elvégezzen, ezeket hol rögzítse

## Slide 45: 10. A helyesbítő tevékenységek meghatározása
HACCP 5. alapelve
Minden CCP-hez egyedi helyesbítő tevékenységet kell kidolgozni.
Ezeknek az intézkedéseknek biztosítaniuk kell, hogy a CCP ismét szabályozott legyen.
A megtett intézkedéseknek ki kell terjedniük az érintett termékek megfelelő további kezelésére is.
Az eltérést és a nem megfelelő termék kezelésére vonatkozó eljárásokat dokumentálni kell.

## Slide 46: 11. Az igazolásra szolgáló eljárások megállapítása
A HACCP 6. alapelve
Annak meghatározására, hogy a HACCP- rendszer megfelelően működik-e, igazolási eljárásokat kell használni, beleértve a véletlenszerű mintavételt és vizsgálatot.
Az igazolás gyakoriságának elegendőnek kell lennie annak megerősítéséhez, hogy a HACCP-rendszer megfelelően működik.
Az igazolást más személynek kell elvégeznie, mint aki felelős a felügyeletért és a helyesbítő tevékenységek elvégzéséért.
Típusai: validálás, verifikálás, felülvizsgálat
HACCP alapelvek alkalmazása
HACCP terv elkészítése
HACCP terv validálása
HACCP terv bevezetése
A tevékenységek verifikálása
A tevékenységek felülvizsgálata

## Slide 47: 12. A nyilvántartás és a dokumentáció létrehozása
A HACCP 7. alapelve
A HACCP-rendszer alkalmazásához fontos a hatékony és pontos nyilvántartás.
A HACCP-eljárásokat dokumentálni kell.
A dokumentáció és nyilvántartás:
  alkalmazkodjon a tevékenység jellegéhez és méretéhez,
  legyen elegendő mértékű ahhoz, hogy segítse a vállalkozást annak igazolásában, hogy a HACCP szabályozások rendelkezésre állnak és azokat működtetik.
A szakértők által kidolgozott HACCP útmutató anyagokat (pl. az ágazati HACCP útmutatókat) is fel lehet használni a dokumentáció részeként.

## Slide 48: Rugalmasság: kisvállalkozások

## Slide 49: A HACCP hatékony megvalósításának lehetséges módszerei – Kisvállalkozások
A kisvállalkozások esetében a HACCP egyszerűbben és rugalmasabban is alkalmazható.
Rugalmas és egyszerűsített út:
  A szükséges HACCP-folyamatok egyensúlyban kell, hogy legyenek és limitálhatók is a legfontosabbakra, szem előtt tartva az élelmiszerbiztonságot.
  Bizonyos esetekben, egyszerűbb folyamatok esetén elképzelhető, hogy az összes veszély szabályozható önmagában az előfeltételi programok (PRP) révén
  A GHP-GMP útmutatók szintén egyszerű és hatékony módjai a rugalmas megvalósításnak.
    Figyelmet kell fordítani arra, hogy egy adott vállalkozás által meghatározott veszélyek vagy folyamatok előrejelzésére ezek az általános dokumentumok nem képesek, azaz szükséges ezen útmutatók mellett kiegészítő felmérést, elemzést végezni.

## Slide 50: Szektoriális útmutatók
Húsok elsődleges feldolgozásának higiéniája

## Slide 51: Húsok elsődleges feldolgozásának higiéniája
Biztonságot és minőséget befolyásoló tényezők:
  Állattenyésztés módja
  Takarmányozás
    Kórokozók, kémiai szennyezők forrása lehet
    Elhullott állatok hulláiból, vágóhídi hulladékból készült ipari tápok előállítása tilos
    Tilos a háztartási moslék felhasználása
    Takarmánykeverékek szalmonellák terjesztői lehetnek
    Penészes alapanyagok mikotoxinnal szennyezettek lehetnek
      Mikotoxinok hatással lehetnek a növekedésre, reprodukciós képességre, súlyos akut tüneteket is okozhatnak
  Gyógykezelés, elkülönítés
    Állatgyógyászati szermaradékok → Antimikrobiális rezisztencia (AMR) kialakulásához és terjedéséhez vezethet

## Slide 52: Húsok elsődleges feldolgozásának higiéniája
Hússzövet belseje steril!
Szennyező mikrobióta forrása:
  Állati test kültakarója Béltraktus Talaj, környezet
    Gram-pozitív és -negatív baktériumok
    Élesztők és penészgombák
    A fenti mikroorganizmusok mind előfordulnak az egészséges állat bőrfelszínén
    Salmonella fajok, Campylobacter fajok, E. coli a legfontosabbak
    Gram-pozitív és -negatív baktériumok
        Listeria monocytogenes fontos
        Élesztők és penészgombák

## Slide 53: Húsok elsődleges feldolgozásának higiéniája
Mit tehetünk a szennyeződés csökkentésének érdekében?
  Megfelelő pörkölés (hő hatására) hatására jelentősen csökken a mikrobaszám a bőr felületén
  Zsigerelés szakszerű elvégzése
  Fontos a környezet tisztán tartása:
    A vágási helyiség: a padozat, falak, levegő
    Használt eszközök: kések, edények
    Dolgozók: keze, ruhája

## Slide 54: Húsok elsődleges feldolgozásának higiéniája
Fontos a jó higiénia betartása a vágás során
  A hús belsejében és felületén eltérő mikroorganizmusok vannak
  Daráláskor:
    Oxigén keveredik a húsba
    Nő a felület
    Csomagolást követően fokozatosan csökkenhet a hozzáférhető oxigén , így újra háttérbe kerülhetnek bizonyos mikroorganizmusok
Lehetőség adódik egyes mikroorganizmusok szaporodására

## Slide 55: Szektoriális útmutatók
Halak elsődleges feldolgozásának higiéniája

## Slide 56: Halak elsődleges feldolgozásának higiéniája
Gyorsan romlandó termék, de megfelelő kezelés mellett nem okoz megbetegedést
A halhús felületén valamennyi emberi megbetegedést okozó baktérium előfordulhat
Továbbá egyes baktériumok szaporodásuk által felgyorsíthatják a hisztamin termelést, mely arra érzékenyeknél komoly allergiás reakciót válthat ki
Halhúsban felhalmozódhatnak egyéb szennyeződések (pl.: nehézfémek, mikotoxinok, növényvédőszerek maradékai, környezeti szennyezők)

## Slide 57: Halak elsődleges feldolgozásának higiéniája
Általában élő állapotban kerülnek kereskedelmi forgalomba
Feldolgozás során szigorúan be kell tartani az általános jó higiéniai gyakorlatot (GHP)
HACCP rendszert kötelezően kell alkalmazni
Hűtőlánc tartása rendkívül fontos
  Halászat után azonnali hűtés

## Slide 58: Szektoriális útmutatók
Tej elsődleges feldolgozásának higiéniája

## Slide 59: Tej elsődleges feldolgozásának higiéniája
Tápanyagokban gazdag, nagy vízaktivitású, semleges pH-jú
segíti a mikrobák növekedését
Természetes antimikrobás anyagokat tartalmaz, melyek gátolhatják a mikrobák növekedését
Hűtve tárolással csökkenthető a mikrobiális romlás kockázata

## Slide 60: Tej elsődleges feldolgozásának higiéniája
Egészséges állat és tőgy esetén sterilnek tekintjük
  Tőgybetegségek esetén számolni kell patogén mikrobákkal, valamint gyógyszer-maradékanyagokkal is
  Aflatoxinos takarmány esetében a tejben megjelenhet Aflatoxin M1
Fejéskor szennyeződhet a bimbócsatorna és tejmedence falán található mikrobákkal
  Streptococcus és Micrococcus nemzetség fajai
  Számuk alacsony
  Forrásuk: talaj, állatok, eszközök, szálas takarmány
Romlási folyamatot befolyásolja
  Kezdeti mikrobaszám (minél nagyobb, annál hamarabb indul romlásnak a tej)
  Tárolási hőmérséklet

## Slide 61: Tej elsődleges feldolgozásának higiéniája
Potenciális, jellemző kritikus pontok
  Takarmányban lévő szennyezőanyagok
    Különös tekintettel az aflatoxinra
  Tőgygyulladás észrevételének elmaradása
    Kórokozó mikrobák
  Tőgygyulladás kezelési szabályainak be nem tartása
    Állatgyógyászati szermaradékok a tejben
  Fejés előtti, alatti és utáni higiéniai hiányosságok
    Magas mikrobaszám, fertőzések
  Telepi tejhűtés technológiai hiányosságai
    Magas mikrobaszám

## Slide 62: Szektoriális útmutatók
Tojás elsődleges feldolgozásának higiéniája

## Slide 63: Tojás elsődleges feldolgozásának higiéniája
Hasonlóan a tejhez, tápanyagokban gazdag és tartalmaz természetes antimikrobás anyagokat
  Fehérje: lizozim
Mechanikus védelem: a héj külső glikoprotein rétege, meszes héj, belső hártya
A tojás belseje elméletileg steril
  Salmonellák előfordulhatnak, de csak a fehérjében
A tojás héja szennyezett:
  100 – 108 sejt / tojás
  Ürüléktől, fészektől

## Slide 64: Tojás elsődleges feldolgozásának higiéniája
Tartástechnológia, takarmányozás
Begyűjtés higiéniája
Lámpázás, osztályozás
Tisztítás
  Szárazon
  Mosással (közvetlen felhasználás előtt)
    Melegvíz (min. 42 °C)
    Detergens tartalmú víz
    Mosás + fertőtlenítés
    Szárítás
  Ózonos kezelés

## Slide 65: Szektoriális útmutatók
Méz elsődleges feldolgozásának higiéniája

## Slide 66: Méz elsődleges feldolgozásának higiéniája
Antimikrobás tulajdonsággal rendelkezik
  Nagy cukortartalom → kicsi vízaktivitás
  Alacsony pH
  Egyéb antimikrobás anyagok
Környezeti hatásoknak ellenálló baktérium spórák képesek túlélni
Esetenként élesztőgombák tudnak erjedést okozni (víztartalom >17%, tárolási hőmérséklet >11 °C)
Csecsemőknél fordulhat elő botulizmus
Az állatgyógyászati szerek maradékai is növekvő problémát jelentenek

## Slide 67: Szektoriális útmutatók
Zöldségek és gyümölcsök elsődleges feldolgozásának higiéniája

## Slide 68: Zöldségek és gyümölcsök elsődleges feldolgozásának higiéniája
Egészséges növényi szövetek általában nem tartalmaznak mikroorganizmusokat
  Virágzáskor a termést megfertőzhetik a virágzáskor behatoló penészgombák, egyéb mikroorganizmusok
  Ritkán előfordulhat gyökéren keresztüli mikroba-szennyeződés (E. coli, Salmonella)
A növényi részek felülete szennyeződhet:
  Termesztés
  Szedés
  Szállítás
  Tárolás
  Feldolgozás

## Slide 69: Zöldségek és gyümölcsök elsődleges feldolgozásának higiéniája
Elsődleges szennyezés forrásai:
  Talaj
  Víz
  Levegő
  Csapadék
  Rovarok
  Állatok
Szennyezési források hatása függ az időjárástól

## Slide 70: Zöldségek és gyümölcsök elsődleges feldolgozásának higiéniája
Gumók, gyökerek és a talaj közelében fejlődő részek erősen szennyezettek, mikrobiótája megegyezik a talajéval
  Koliformok (friss fekáliás szennyeződés)
  Spórás baktériumok
  Listeria
Talajtól távolabbi részek porral, csapadékkal szennyeződnek
  103 – 106 TKE/cm2
  Aerob baktériumok, koliformok (friss fekáliás szennyeződés)
  Élesztő- és penészgombák
  Listeria monocytogenes
Zöldségeken elsősorban baktériumok
Gyümölcsökön elsősorban élesztő- és penészgombák

## Slide 71: Zöldségek és gyümölcsök elsődleges feldolgozásának higiéniája
Két féle romlást különböztetünk meg
  Növények megbetegedését okozó mikroorganizmusok jutnak be az egészséges, ép növényi felületen
  A már sérült szöveten keresztül jut be romlást/megbetegedést okozó mikroorganizmus a növényi szövetekbe
    Sérülést okozhatja: rovarok, szedés, szállítás, feldolgozás
Fontos, hogy a növények jó állapotban legyenek, megfelelő időben takarítsák be (az érés előrehaladtával romlik az ellenállóképesség)
Kritikus lépés a gyümölcsök és zöldségek, feldolgozása, mosása
  Főként nyersen fogyasztjuk, ezért sok termék esetében nincsen mikrobaölő lépés, pl. hőkezelés

## Slide 72: Szektoriális útmutatók
Gabonák elsődleges feldolgozásának higiéniája

## Slide 73: Gabonák elsődleges feldolgozásának higiéniája
Elsődleges szennyezési forrás:
  Szántóföld: talaj, szél, por, rovarok
  Növényvédőszerek és maradékaik is nagyon fontosak
Mikroorganizmusok száma az érés előrehaladtával nő
  103/g → 106-108/g sejt
  Többsége penészgomba
  Aratás, szárítás, tárolás során a vízaktivitás csökkenése miatt jórészt elpusztulnak
    Tárolt gabonaszemeken a bizonyos fajok veszik át az uralmat
Raktári penészek jelentős problémát okozhatnak: mikotoxinok

## Slide 74: Gabonák elsődleges feldolgozásának higiéniája
Tárolás során fontos:
  Szellőztetés
  Átforgatás
  Relatív nedvességtartalom szabályozása
Penészgombák szaporodásnak indulnak → víz képződik → nő a hozzáférhető víz mennyisége →út nyílik más mikrobák szaporodásának, így a romlásnak
  Gombák szaporodásával a mikotoxin szennyezettség is jelentősen nőhet
Silók: átmeneti hőmérséklet ingadozás (napsütött vs. árnyékos oldal) is vízaktivitás növekedést okozhat, így a romlás is elindulhat

## Slide 75: Szektoriális útmutatók
A víz

## Slide 76: A víz
Kiemelet szerepe van
Az élelmiszerfeldolgozás során használható víz: ivóvíz
a víz kezelést kap: szűrés, ózonálás vagy fertőtlenítő eljárás
Az ivóvíz mentes:
  megbetegedést okozó mikroorganizmusoktól
  toxikus anyagoktól
  idegen szagtól és színtől
  zavarosságtól és íztől

## Slide 77: Összefoglalás

## Slide 78: Összefoglalás
A megelőzés hatékonyabb, mint a végtermék ellenőrzés, vagy mint a problémák utólagos kezelése
Nincs nulla kockázat, de törekedni kell a kockázatokat minimalizálni
Folyamatszemléletű biztonságirányítási rendszer: HACCP
Előfeltételi programok (PRP-k) működtetése szükséges: jó gyakorlatok
Termelési ágazatonként eltérő kockázatok, eltérő kritikus elemek

## Slide 79: Irodalomjegyzék
Az Európai Parlament és a Tanács 852/2004/EK Rendelete (2004. április 29.) az élelmiszer-higiéniáról
FAO/WHO Codex Alimentarius Általános Jó Élelmiszerhigiéniai Gyakorlat Előírás (Code of Practice General Principles of Food Hygiene, CAC/RPC 1-1969)
Magyar Élelmiszerkönyv (Codex Alimentarius Hungaricus) 2-1/1969 számú irányelv https://elelmiszerlanc.kormany.hu/download/0/3b/a2000/2-1_1969.pdf
Deák Tibor, Kiskó Gabriella, Maráz Anna, Mohácsiné Farkas Csilla (2006): Élelmiszer-mikrobiológia. Mezőgazda Kiadó
Laczay Péter (2013): Élelmiszer-higiénia, élelmiszerlánc-biztonság. Mezőgazda Kiadó

## Slide 80: Fogalomtár
Élelmiszer-higiénia: minden olyan körülmény és intézkedés/szabály, amely az élelmiszerek biztonságának és alkalmasságának biztosításához szükséges az élelmiszerlánc teljes hosszában.
Élelmiszer-biztonság: annak biztosítása, hogy az élelmiszer a fogyasztóra ne legyen ártalmas, ha az rendeltetésszerűen kerül elkészítésre és/vagy elfogyasztásra.
GMP: Jó Gyártási Gyakorlatok (Good Manufacturing Practices)
GHP: Jó Higiéniai Gyakorlatok (Good Hygiene Practices)
HACCP: Veszélyelemzés és Kritikus Szabályozási Pontok (Hazard Analysis and Critical Control Points). Az élelmiszer-biztonságot biztosító rendszer.
Veszély: az élelmiszerben előforduló biológiai, kémiai vagy fizikai hatású anyag, vagy az élelmiszer olyan állapota, amelynek káros egészségügyi hatása lehet.
Kockázat: a veszély következtében felmerülő káros egészségügyi hatás előfordulási valószínűségének és a hatás súlyosságának függvénye.
Kórokozó mikroba: olyan mikroba vagy egy mikroba mérgező anyagcsere-terméke, mely az élelmiszer által az emberi szervezetbe jutva megbetegedést okoz.
Romlást okozó mikroba: olyan mikroba, melynek szaporodása során olyan illat- és ízanyagok képződnek, melyek miatt az élelmiszer érzékszervi tulajdonságai nem lesznek megfelelők a fogyasztó számára.
Hasznos mikroba: olyan mikroba, melynek szaporodása hozzájárul az élelmiszer kedvező érzékszervi tulajdonságainak és eltarthatóságának kialakításában.
TKE: telepképző egység, a mikroorganizmusok táptalajon növekedve szabadszemmel látható telepeket alkotnak, melyeket megszámlálva meghatározható a mennyiségük.
Vízaktivitás: a mikroorganizmus számára hozzáférhető, szabad, fizikailag kötött víz: a vízaktivitás, jele aw.
Spórás baktérium: olyan baktérium, mely képes az endospóra állapotot felvenni. Az endospóra különleges szerkezetű, inaktív állapotúvá alakult sejt, amely így ellenáll a kedvezőtlen környezeti tényezőknek (nagy hőmérséklet, kiszáradás, kémiai hatások). Az élelmiszeriparban különösen nagy jelentőségű a tartósító műveleteknek ellenálló spórák leküzdése.
Mikotoxin: bizonyos gombák másodlagos anyagcsere-termékei, melyeknek súlyos egészségügyi hatása van.
AMR: antimikrobiális rezisztencia.

## Slide 81: Kérdések
Az alábbiak közül mi nem sorolható a mikroba növekedését befolyásoló belső tényezők közé? (Egyszerű választás)
a. Légösszetétel b. Energiaforrás
c. Vitaminok d. Ásványi anyagok
Az alábbiak közül mi nem sorolható a mikroba növekedését befolyásoló külső tényezők közé? (Egyszerű választás)
a. Hőmérséklet b. ERP
c. Légösszetétel d. Szerves savak
Jelölje meg a kórokozó mikrobákat! (Többszörös választás)
a. Lactobacillus bulgaricus b. E. coli O157:H7
c. Listeria monocytogenes d. Clostridium botulinum
Melyik állítás igaz? (Egyszerű választás)
a. Az élelmiszer-biztonság nem biztosítható csak a végtermék ellenőrzésén keresztül.
b. Az élelmiszer-biztonság biztosítható csak a végtermék ellenőrzésén keresztül.
Mi az élelmiszer-higiénia? (Egyszerű választás)
a. Minden olyan körülmény és intézkedés/szabály, amely az élelmiszerek biztonságának és alkalmasságának biztosításához szükséges az élelmiszerlánc teljes hosszában.
b. Annak biztosítása, hogy az élelmiszer a fogyasztóra ne legyen ártalmas, ha az rendeltetésszerűen kerül elkészítésre és/vagy elfogyasztásra.
Mi az élelmiszer-biztonság? (Egyszerű választás)
a. Minden olyan körülmény és intézkedés/szabály, amely az élelmiszerek biztonságának és alkalmasságának biztosításához szükséges az élelmiszerlánc teljes hosszában.
b. Annak biztosítása, hogy az élelmiszer a fogyasztóra ne legyen ártalmas, ha az rendeltetésszerűen kerül elkészítésre és/vagy elfogyasztásra.
Mi a veszély? (Egyszerű választás)
a. Az élelmiszerben előforduló biológiai, kémiai vagy fizikai hatású anyag vagy az élelmiszer olyan állapota, amelynek káros egészségügyi hatása lehet.
b. A különböző anyagok következtében felmerülő káros egészségügyi hatás előfordulási valószínűségének és a hatás súlyosságának függvénye.
Mi a kockázat? (Egyszerű választás)
a. Az élelmiszerben előforduló biológiai, kémiai vagy fizikai hatású anyag vagy az élelmiszer olyan állapota, amelynek káros egészségügyi hatása lehet.
b. A különböző anyagok következtében felmerülő káros egészségügyi hatás előfordulási valószínűségének és a hatás súlyosságának függvénye.

## Slide 82: Kérdések
Az élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerek kialakítása két lépésben történik. Melyik ez a két lépés, és milyen sorrendben következnek egymás után? (Egyszerű választás)
a. Megfelelően működő előkövetelmények után HACCP kidolgozása
b. HACCP megtervezése, majd előkövetelmények biztosítása
c. Helyesen kivitelezett kockázatbecslés után a kockázatkezelések megtervezése
d. Az előkövetelmények biztosítása után az operatív előkövetelmények megtervezése
Mik az épületek megfelelőségének kritériumai? (Többszörös választás)
a. Az előrehaladási elvet kell alkalmazni: az egymást követő gyártási tevékenységeknek biztosítaniuk kell a termékek előrehaladását, de a visszaküldés is megengedett.
b. A tiszta területeket el kell különíteni a piszkosaktól.
c. A hideg és meleg zónákat nem szükséges elkülöníteni.
d. A termelési lánc kereszteződésének elkerülése fontos a köztes termékekből származó szennyeződés megakadályozása szempontjából.
Ki a felelős a forgalomba hozott élelmiszeripari termékek biztonságáért? (Egyszerű választás)
a. A vállalkozók (FBO)
b. A hatóság
c. A fogyasztók
d. A média
Mik a PrP-k (Prequisite Programmes)? (Többszörös választás)
a. Azon feltételek összessége, melyeket az egész élelmiszerláncban meg kell határozni.
b. Azon tevékenységek és gyakorlatok, melyeket a higiénikus környezet létrehozása és fenntartása érdekében kell végezni.
c. Veszélyelemzéssel azonosított, a termékek élelmiszer-biztonságával kapcsolatos veszélyek megjelenési és/vagy növekedési valószínűségének ellenőrzéséhez elengedhetetlen programok.
d. A specifikus veszélyek szabályozására szolgálnak, de nem CCP-k.

## Slide 83: Kérdések
Mi jellemző a kesztyű viselési szabályokra? (Többszörös választás)
a. Elég ritkábban megmosni a kesztyűs kezet, mint a kesztyű nélkülit.
b. Kesztyűt tiszta kézen kell viselni.
c. Tilos a gyűrűk, ékszerek és órák viselése.
d. Eldobható kesztyűket tilos újra használni.
Mik a takarítási terv megalkotása során követendő fő kérdések? (Többszörös választás)
a. Mit?
b. Ki?
c. Hol?
d. Mikor?
e. Miért?
f. Hogyan?
g. Meddig?
h. Mennyiért?
i. Hányszor?
Mi a rágcsálók elleni védekezésben használt passzív kontroll? (Többszörös választás)
a. Célja a kártevők be-, illetve túl közel jutásának megakadályozása az üzem környezetéhez
b. Hulladékgyűjtő edények szigorú kezelése
c. Tiszta környezet, földön levő szemét nélkül
d. Azon rágcsálók megöléséről szól, amik bejutottak az üzembe
e. Általában erre szakosodott cégek végzik.
Mi a rágcsálók elleni védekezésben használt aktív kontroll? (Többszörös választás)
a. Célja a kártevők be-, illetve túl közel jutásának megakadályozása az üzem környezetéhez
b. Hulladékgyűjtő edények szigorú kezelése
c. Tiszta környezet, földön levő szemét nélkül
d. Azon rágcsálók megöléséről szól, amik bejutottak az üzembe
e. Általában erre szakosodott cégek végzik.

## Slide 84: Kérdések
Mik a felügyelő eljárások? (Egyszerű választás)
a. Egy kritikus szabályozási pont ütemterv szerinti mérése vagy megfigyelése a hozzá tartozó kritikus határértékekhez viszonyítva.
b. Egy kritikus szabályozási pont ütemterv szerinti mérése vagy megfigyelése a hozzá tartozó jogszabályi határértékekhez viszonyítva.
c. Veszélyek ütemterv szerinti mérése vagy megfigyelése a hozzájuk tartozó kritikus határértékekhez viszonyítva
d. Veszélyek ütemterv szerinti mérése vagy megfigyelése a hozzájuk tartozó jogszabályi határértékekhez viszonyítva
A helyesbítő tevékenységek: (Többszörös választás)
a. A jelenre fókuszálnak: milyen azonnali teendők vannak a szabályozottság visszaállítása érdekében?
b. A múltra fókuszálnak: mikortól került ki a szabályozás alól a folyamat, a vonal meddig érintett?
c. A jövőre fókuszálnak: okok kivizsgálása, rövid és hosszú távú tervek készítése.
d. Fontos a bizonyítékok rögzítése
e. Fontos a felelősség feltárása
Kik az érzékeny fogyasztói csoportok? (Többszörös választás)
a. allergiás betegségben szenvedők
b. gyermekek
c. idősek
d. várandós anyák
e. immunszupresszált emberek
Mik a szabályozó intézkedések? (Egyszerű választás)
a. Bármilyen tevékenység vagy művelet, mely megelőzi vagy megszűnteti az élelmiszerbiztonsági veszélyt, vagy lecsökkenti elfogadható szintre
b. Bármilyen tevékenység vagy művelet, mely megelőzi az élelmiszerbiztonsági veszélyt
c. Bármilyen tevékenység vagy művelet, mely megelőzi vagy megszűnteti az élelmiszerbiztonsági veszélyt
d. Bármilyen tevékenység vagy művelet, mely megszűnteti az élelmiszerbiztonsági veszélyt

## Slide 85: Kérdések
Miért fontos a nyilvántartás és dokumentáció? (Többszörös választás)
a. Bizonyítékként szolgálnak arra, amit a szervezet megtett a külső és belső igények kielégítésére.
b. A panaszok és vádak kivizsgálása során hozzájárulhatnak a jóhiszeműség bizonyításához.
c. Referenciaként szolgálhatnak arról, mi is történik a gyakorlatban.
d. Alapját képezhetik a trendanalíziseknek, fejlesztéseknek.
e. A dokumentáció mennyisége eleve meggyőző az auditorok számára.
f. Fontos, mert jogszabályilag kötelező.
Mi jellemző a kisvállalkozások HACCP-jére? (Egyszerű választás)
a. Ugyanúgy meg kell csinálni, függetlenül a cégmérettől
b. A HACCP rugalmas rendszer, alkalmazható kisvállalkozásokra is, de azok speciális hátterét figyelembe kell venni
c. A kisvállalkozásoknak nem kell HACCP-t csinálni
d. A kisvállalkozásoknak szigorúbb HACCP-t kell csinálni, mint a nagyoknak
Mi a validálás? (Többszörös választás)
a. A HACCP helyes?
b. Elméletileg alkalmas arra, hogy biztonságos termék készüljön?
c. A HACCP-ben foglaltaknak megfelel a folyamat?
d. A HACCP a gyakorlatban biztonságos terméket garantál?
e. Milyen változások történtek a HACCP-ben?
f. Naprakész a HACCP?
Mi a verifikálás? (Többszörös választás)
a. A HACCP helyes?
b. Elméletileg alkalmas arra, hogy biztonságos termék készüljön?
c. A HACCP-ben foglaltaknak megfelel a folyamat?
d. A HACCP a gyakorlatban biztonságos terméket garantál?
e. Milyen változások történtek a HACCP-ben?
f. Naprakész a HACCP?
Mi a felülvizsgálat? (Többszörös választás)
a. A HACCP helyes?
b. Elméletileg alkalmas arra, hogy biztonságos termék készüljön?
c. A HACCP-ben foglaltaknak megfelel a folyamat?
d. A HACCP a gyakorlatban biztonságos terméket garantál?
e. Milyen változások történtek a HACCP-ben?
f. Naprakész a HACCP?

## Slide 86: Kérdések
Húsok darálásakor:
a) Nő a vízaktivitás, csökken a felület
b) Nő a felület, nő a felvehető oxigén koncentrációja
c) Csökken a felület, nő a felvehető oxigén koncentrációja
d) Csökken a vízaktivitás, csökken a felvehető oxigén koncentrációja
Jelölje meg az IGAZ állítás(oka)t!
a) Pörkölés hatására csökken a pH, ezzel csökken a mikrobaszám a bőr felületén
b) Pörkölés hatására hőt juttatunk a felületére, ezzel csökken a mikrobaszám a bőr felületén
c) A vágás során a falak és padozat tisztántartása másodlagos, nem fontos
d) A zsigerelés szakszerű elvégzésével csökkenthető a szennyeződés mértéke
Halak elsődleges feldoglozása során melyik biztosan kritikus lépés élelmiszerbiztonsági szempontból?
a) Hűtés
b) Szállítás
c) Sózás
d) Melegítés
Az alábbiak közül mi nem sorolható a mikoba növekedését befolyásoló belső tényezők közé?
a) Légösszetétel
b) Energiaforrás
c) Vitaminok
d) Ásványi anyagok
Az alábbiak közül mi nem sorolható a mikoba növekedését befolyásoló külső tényezők közé?
a) Hőmérséklet
b) ERP
c) Légösszetétel
d) Szerves savak
Jelölje meg a kórokozó mikrobákat:
a) Lactobacillus bulgaricus
b) E. coli O157:H7
c) Listeria monocytogenes
d) Clostridium botulinum

## Slide 87: Kérdések
A tej romlási folyamatait közvetlenül befolyásolja:
a) A tej kezdeti mikrobaszáma
b) Tárolási hőmérséklet
c) Páratartalom
d) Széna minősége
Tej elsődleges feldolgozásának helyes lépései:
a) Szennyezett takarmánnyal való etetés.
b) Tőgygyulladás esetén a tehén és annak tejének az elkülönítése.
c) Fejés után az eszközök elmosása nem szükséges csak közvetlen a fejés eőtt.
d) A tej gyors lehűtése.
Tartalmaz természetes antimikrobiális anyagokat:
a) Méz
b) Víz
c) Tej
d) Tojás
Tojásra jellemző megbetegedést okozó mikroba:
a) Salmonellák
b) Aflatoxin
c) Listeria monocytogenes
d) Lactobacillus bulgaricus
A tojást közvetlenül felhasználás előtt szabad megmosni.
a) Igaz
b) Hamis
A méz összetevőinek köszönhetően antimikrobiális tulajdonsággal rendelkezik.Melyek ezek az összetevők?
a) Magas cukortartalom
b) Magas vízaktivitás
c) Magas pH
d) Virágokból származó szerves savak

## Slide 88: Kérdések
A növények felülete szennyeződhet:
a) Termesztés alatt
b) Szedés alatt
c) Tárolás során
d) A fentiek közül mindegyik
e) Egyik sem
Melyik igaz?
a) A zöldségek magasabb pH-ja miatt bennük inkább baktériumok találhatók.
b) A gyümölcsök alacsony pH-ja gátolja a penészgombákat.
A zölségek és gyümölcsök feldoglozása során a mosás kritikus lépés, mert:
a) Meleg vízzel történik a mosás
b) Hideg vízzel történik a mosás
c) Nincs utána mikrobaölő lépés pl. hőkezelés
Gabonák raktározása során a növekedő hőmérséklet következménye lehet:
a) Növekvő pH
b) Növekvő növényvédő szer-maradvány
c) Penészgombák szaporodása
d) Baktériumok csökkenése
Gabonák esetében problémát okoznak
a) Raktári penészek és mikotoxin termelésük
b) Clostridium botulinum neurotoxin termelése
c) Egyik sem
d) Mindkettő
Az élelmiszerfeldolgozás során használt vízre igaz:
a) Takarításhoz használható házi fúrt kút
b) Zöldségek mosásához használható
c) A feldolgozás minden lépéséhez kizárólag ivóvíz használható
d) Mindegyik
e) Egyik sem

## Slide 89: Tag-ek
Élelmiszer-biztonság
Élelmiszer-higiénia
Megelőzés
Veszély
Kockázat
HACCP
Előfeltételi programok (PRP)
GHP
GMP
Jó gyakorlatok
Rugalmasság
Hús
Hal
Tej
Tojás
Méz
Zöldség
Gyümölcs
Gabona
Víz